弥环审〔2022〕5号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县龙腾石灰制品有限责任公司新建

一条全封闭破碎生产线建设项目环境影响

报告表的批复

弥渡县龙腾石灰制品有限责任公司：

你公司报批的《弥渡县龙腾石灰制品有限责任公司新建一条全封闭破碎生产线建设项目环境影响报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于弥渡县红岩镇罗营村白沙地，建设性质：新建，补办环评手续，项目占地面积150平方米，总投资50万元，其中环保投资22.5万元，占总投资45%。建设一条全封闭破碎生产线，年产石料12万吨，其中8万吨用于生石灰建设项目原料，其余外售，建设原料堆棚300平方米，产品库房200平方米，配套环保设施配套脉冲除尘器2台，喷淋除尘装置3套，初期雨水收集池8立方米。项目代码：2104-532925-04-01-467721。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和生产管理的依据。项目建设和生产要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和生产过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）落实水环境保护措施。厂区实行雨污分流，厂界四周设置排水沟。初期雨水收集后用于厂区洒水降尘。

（三）落实大气环境保护措施。破碎工段、制砂工段、输送带等采取封闭措施，破碎工段、一级制砂、二级制砂粉尘通过集气罩收集经脉冲除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求后经15高排气筒排放；卸料口、筛分工段、原料堆棚、产品库房采取围挡并安装喷雾降尘，厂区采取洒水降尘并安装喷雾降尘装置，临时堆料场采取覆盖措施，减少无组织粉尘量，确保大气污染物达标排放。运输车辆应用篷布遮盖，减少运输过程中洒落的物料和扬尘对周围环境的影响。生产区应进行硬化、绿化，有效防止扬尘污染。

（四）合理处置产生的固体废弃物。脉冲除尘器收集的粉尘与粗砂一并外售。废机油等危险废物按照危废管理要求在厂区内规范设置危废暂存间收集，定期委托有资质的危废处置单位处理。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

（五）落实噪声防治措施。对破碎机、风机、筛分机、制砂机等高噪声设备采取消声、减震、封闭等降噪措施，确保厂界噪声达标。车辆经过沿途村庄减速慢行，减少对周围村庄影响。

（六）完善环境管理规章制度，设专人负责项目环保工作，，加强脉冲除尘器、喷雾降尘装置运维管理，确保环保设施正常运行，污染物达标排放，落实排污许可管理。做好突发环境事件应急预案编制备案工作。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，对照环评报告表及批复配套完善水、大气、噪声、固废污染防治措施，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求，完成竣工环保验收方可正式投入生产。

五、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批复送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2022年5月16日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南佳泽环境科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2022年5月16日印发