弥环审〔2022〕7号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于云南康达农牧科技有限公司饲料生产线

建设项目环境影响报告表的批复

云南康达农牧科技有限公司：

你公司报批的《云南康达农牧科技有限公司饲料生产线建设项目环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县新街镇海坝庄（广红饲料厂北侧）。建设性质：新建，项目租赁现有厂房，总投资1000万元，其中，环保投资47.5万元，占总投资比例4.75%。项目新建一条年产9800吨饲料生产线，330m2原料库，362m2成品库，120m3玉米仓，25m2锅炉房，设置1台0.98t/h生物质锅炉，配套安装脉冲除尘器、沙克龙除尘器、水膜除尘器，配套建设3m3水膜除尘器循环水池，2.4m3锅炉废水沉淀池，10.8m3化粪池，10.8m3收集池，危废暂存间。项目代码：2111-532925-04-05-178436。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和生产运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和生产运行管理的依据。项目建设和生产运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和生产运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。施工期建筑材料运输、堆存采取覆盖、施工厂界设置围挡等措施减轻扬尘对周围环境的影响；尽可能选取低噪声设备，合理安排施工时间，避免噪声扰民；施工期废水经沉淀处理后综合利用，禁止外排；建筑垃圾妥善处置，不得随意倾倒；生活垃圾统一收集后清运处置。

（三）落实运营期水污染防治措施。规范设置雨污分流管网，雨水排入雨水管网；锅炉软化水和排污水经锅炉废水沉淀池沉淀后排入循环水池；水膜除尘器废水经循环水池沉淀后循环使用；厨房废水经隔油处理后同其他生活废水进入化粪池后排入收集池，用于厂区洒水降尘，禁止废水外排。

（四）加强运营期废气防治措施。生产车间、原料车间、成品车间需采取封闭措施。投料、包装工段出口安装脉冲除尘器对粉尘进行收集；筛分、粉碎、配料混合工序产生的粉尘，配套安装沙克龙除尘器；安装使用0.98t/h生物质锅炉1台，废气经水膜除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉限值要求后，经20m高排气筒排放。

（五）妥善处置运营期产生的固体废物。废离子交换树脂、生产过程产生的废机油、油桶及实验室废液规范存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，规范危废暂存间管理，建立危险废物管理台账；废包装材料统一收集后外售废品回收站；除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产；生物质燃烧产生的灰渣、水膜除尘器泥渣、筛分杂质、化粪池清掏物、生活垃圾分类收集后，委托环卫部门清运处置。

（六）加强运营期噪声防治措施。产噪设备安装于封闭或半封闭式厂房内，定期维护保养，同时，采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（七）完善环境管理规章制度，设专人负责项目环保工作，加强环保设施运维管理，确保环保设施正常运行，制定环境监测计划，落实运营期监测要求，确保污染物达标排放。编制突发环境事件应急预案，报我局备案。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

五、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批准文件送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2022年5月16日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南环玖环保科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2022年5月16日印发