弥环审〔2022〕9号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县新街镇生物质颗粒加工建设项目

环境影响报告表的批复

大理东森能源科技有限责任公司：

你公司报批的《弥渡县新街镇生物质颗粒加工建设项目环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县新街镇海坝庄龙翔村白沙坡。建设性质：新建，总投资200万元，其中，环保投资13.5万元，占总投资比例6.75%。项目租赁现有厂房进行装修改造，占地面积2544m2，其中，破碎、粉碎车间800m2，原料库410m2，制粒车间及成品库120m2，生活区400m2，建设一条年产12000吨生物质颗粒燃料生产线，配套安装布袋除尘器、旋风除尘器，危废暂存间，新建隔油池、11m3生活废水暂存池，化粪池依托原有。项目代码：2203-532925-04-05-374834。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和生产运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和生产运行管理的依据。项目建设和生产运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和生产运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，选取低噪声设备，避免噪声扰民；施工期废水经沉淀处理后综合利用，禁止外排；设备包装废弃物妥善处置，不得随意倾倒；生活垃圾统一收集后清运处置。

（三）落实运营期水污染防治措施。规范设置雨污分流管网，实行雨污分流，雨水经项目区设置的排水沟汇集后排入周边雨水沟；厨房废水经隔油处理后同其他生活废水进入化粪池后排入暂存池，定期肥田利用，禁止废水外排。

（四）加强运营期废气防治措施。生产车间、原料库、成品库需采取半封闭措施，物料输送采取封闭措施，运输采取覆盖，减少无组织粉尘对环境影响。破碎工段设置旋风除尘器，粉碎工段设置旋风除尘+布袋除尘器，制粒工段设置布袋除尘器，车间粉尘经除尘器处理后由集气罩收集通过管道引至15m高排气筒排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度限值要求。生产原料禁止露天堆放晾晒。

（五）妥善处置运营期产生的固体废物。除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产；产生的废机油、油桶规范存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，危险废物的收集、暂存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单规范设计、建设，按规范设置标识标牌，严格危废收集、暂存、转移处置管理台账。化粪池清掏物、生活垃圾分类收集后，委托环卫部门清运处置。

（六）加强运营期噪声防治措施。产噪设备安装于封闭式厂房内，合理布置噪声源，高噪声设备放置尽量远离东侧敏感点位置，定期维护保养，同时，采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（临国道一侧）标准要求。

（七）强化环境风险防范，按照《突发环境事件应急预案管

理暂行办法》的要求，制定环境风险防范应急预案，并报我局备案。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费，有效防范环境风险。

（八）落实环境管理规章制度，设专人负责项目环保工作，加强治污环保设施的日常运行管理和维修保养，确保各项环保设施正常运转，各项污染物长期、稳定、达标排放，杜绝事故排放；按照《企事业单位环境信息公开办法》的要求，及时向社会公开企业环境信息；按照相关标准和技术规范要求，制定运营期环境监测计划，定期向生态环境部门报送监测结果。

（九）项目建设和运行应严格控制占地，严禁占用生态红线范围。项目选址位于东山国家森林公园管理服务区范围内（边界地带），项目运行不得破坏周边生态环境。因森林公园管理服务等需要项目退出的，建设单位应按照要求关闭退出。

三、按照《排污许可管理条例》规定，在项目启动生产设施或者发生实际排污之前完成排污许可登记。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

六、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批准文件送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2022年6月23日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南佳泽环境科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2022年6月23日印发