弥环审〔2022〕14号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县20万吨建筑垃圾及石灰石废渣绿色环保综合利用项目环境影响报告表的批复

大理领远建筑垃圾处理有限公司：

你公司报批的《弥渡县20万吨建筑垃圾及石灰石废渣绿色环保综合利用项目环境影响报告表》，我局收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于弥渡县苴力镇苴力村委会下村大龙树，建设性质：新建，补办环评手续，项目代码：2105-532925-04-01-778953。建设年消纳20万吨建筑垃圾及石灰石废渣项目，分别设一条水洗砂生产线，产品为0.6cm以下石料，一条机制砂生产线，产品为再生砂石料1#料（2.8-3.5cm）、2#料（1.8-2.8cm）、4#料（0.6cm以下），建设主体工程破碎、洗砂、制砂、压滤、原料堆棚、泥饼堆棚、成品堆棚及公辅工程。配套洗砂废水收集池90m3、清水收集池3个（42m3、172m3、180m3）、絮凝罐1台和压滤设备3台、初期雨水收集池2个（70m3、138m3）、脉冲布袋除尘器1套、喷雾降尘装置、危废暂存间10m2、生活废水收集池5m3等环保设施。项目总投资200万元，其中环保投资20万元，占总投资10%。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。进一步完善厂区建设和环保设施建设，加强施工场地洒水、物料遮盖，减轻扬尘对周围环境的影响；施工弃土渣和建筑垃圾要及时清运，妥善处置，不得随意倾倒。施工废水经沉淀处理后综合利用，不得外排，施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

（三）落实水环境保护措施。厂区实行雨污分流、清污分流，地面硬化。喷雾降尘产生的淋滤水、初期雨水经雨水收集池沉淀后用于厂区洒水降尘。洗砂废水经收集絮凝沉淀后循环使用。厨房废水经隔油处理后同其他生活废水进入化粪池后排入收集池，定期用于菜园施肥，禁止废水外排。

（四）落实大气环境保护措施。破碎、分选、水洗、制砂工序设置于封闭或半封闭厂房内，输送带采取封闭措施。制砂工艺粉尘经脉冲布袋除尘器处理后经15米排气筒有组织排放；原料装卸口、成品出口、制砂车间及厂界四周等安装喷雾降尘装置，厂区采取洒水降尘，成品堆场、原料堆场采取三面围挡加盖顶棚，并设置喷雾降尘，减少无组织粉尘量，确保大气污染物达标排放。运输车辆应用篷布遮盖，减少运输过程中洒落的物料和扬尘对周围环境的影响。生产区应进行硬化、绿化，有效防止扬尘污染。

（五）合理处置产生的固体废弃物。压滤产生的泥饼规范暂存后及时清运外售，作为水泥制造原料。产生的废机油、油桶规范存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，危险废物的收集、暂存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单规范设计、建设，按规范设置标识标牌，严格固体废物收集、暂存、转移处置管理台账。生活垃圾统一收集后，妥善处置。

（六）落实噪声防治措施。破碎机、风机、筛分机、制砂机等高噪声设备布置在封闭、半封闭车间内，同时，采取基础减振、设备润滑等降噪措施，确保厂界噪声达标。合理安排运输时间，车辆经过沿途村庄减速慢行，减轻运输车辆对沿途居民影响。

（七）强化环境风险防范。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(试行)要求，制定突发环境事件应急预案，报我局备案。落实应急物资和经费，加强应急演练，有效防范环境风险。

（八）落实环境管理规章制度，设专人负责项目环保工作，加强环保设施的日常运行管理和维修保养，确保环保设施正常运转，污染物稳定、达标排放，杜绝事故排放；按照相关标准和技术规范要求，制定运营期环境监测计划，定期向生态环境部门报送监测结果；按照《企业环境信息依法披露管理办法》的要求，及时向社会披露企业环境信息。

三、严格执行《排污许可管理条例》相关规定，办理排污许可手续。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，对照环评报告表及批复配套完善水、大气、噪声、固废污染防治措施，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求，于2022年内完成项目竣工环保验收。

六、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批复送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2022年9月6日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南佳泽环境科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2022年9月6日印发