弥环审〔2022〕17号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县木古兰农光互补光伏电站项目送出线路工程环境影响报告表的批复

中电建（弥渡）新能源有限公司：

你公司报批的《弥渡县木古兰农光互补光伏电站项目送出线路工程环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县苴力镇。建设性质：新建，项目代码：2211-532900-04-01-690869。项目总占地面积0.56hm2，总投资412.22万元，其中，环保投资24.85万元，占总投资6.03%。工程含1条输电线路，即木古兰110kV升压站至桐子园变110kV线路，起点为110kV木古兰光伏升压站110kV构架，止于110kV桐子园变110kV构架，新建铁塔7基，线路单回路架设，线路长约 2.4km，其中架空线路路径长约1.9km，地埋电缆路径长0.5km。

项目路径走向已取得《弥渡县人民政府关于同意弥渡县木古兰农光互补电站项目送出线路工程方案的批复》（弥政复〔2022〕206号），同意本工程路径走向。根据大理白族自治州发展和改革委员会关于《弥渡县木古兰农光互补光伏电站项目送出线路工程核准的批复》（大发改基础〔2022〕454号），送出线路铁塔共8基。项目在进行环评影响评价时，由于原4号塔基在宾川至南涧高速公路建设项目永久占用林地范围内，取消该塔基建设，新建铁塔7基。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行建设。

二、输电线路架设需满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关要求，工频电场、磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关要求。

三、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项生态保护和污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期管理。严禁超计划占地或越界施工，禁止捕杀野生动物，禁止乱砍滥伐；做好施工道路、临时占地、开挖边坡等的水土保持工作，设置截排水沟、挡渣墙等工程防护措施，减轻水土流失影响。开挖产生的表土规范堆放于项目区内，并用于后期的绿化覆土，施工产生的废土石方妥善回填，生活垃圾统一收集后集中清运处置。施工现场临时堆放的裸土及易起尘物料使用防尘网进行覆盖，钻孔、开挖等采取湿法降尘措施，减少扬尘对周边环境影响。做好施工废水收集，杜绝污水外排，施工人员生活废水依托木古兰光伏电站施工生活设施，不在现场设施工营地，输电线路塔基及电缆沟浇筑产生的混凝土搅拌冲洗废水，经临时沉淀池沉淀处理后，回用于塔基混凝土搅拌和洒水降尘，不外排。施工过程采用低噪声设备，牵张场、跨越场尽量远离线路周边居民点，禁止夜间施工，减少设备噪声对周边居民点影响。

不得在生态红线等环境敏感区内设置施工道路、牵张场、跨越场等。施工结束后，及时对施工道路、牵张场、跨越场等临时占地及施工迹地进行清理，并做好植被恢复工作。

（三）加强运行期输电线路沿线的环境管理。加强线路管理，确保正常运行，保证电磁环境安全。制定项目运行期巡线管理制度及电磁环境监测计划，定期进行巡查和监测，加强对敏感目标的电磁环境、噪声监测，防止电磁辐射、噪声超标，发现电磁环境超标应立即采取措施并向大理州生态环境局弥渡分局报告。建设单位应向相关部门汇报，划定电力设施保护范围，在保护范围内应禁止规划新建住房等敏感建筑物。

四、该项目环境影响报告表批准后，若项目建设性质、规模、地点以及生态保护措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

六、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批准文件送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2022年12月27日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2022年12月27日印发