弥环审〔2023〕1号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于弥渡县殡仪馆改造提升建设项目环境影响报告表的批复

弥渡县民政局：

你单位报批的《弥渡县殡仪馆改造提升建设项目环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县弥城镇双海社区新村大地山。建设性质：扩建。弥渡县殡仪馆按照Ⅳ类殡仪馆的标准进行扩建改造，不新增占地，主要建设内容包括新建尾气处理设施用房、火化车间、大告别厅、守灵室及休息室、储物棚及停车棚，对原有建筑进行改造修缮，以及室外附属工程，新增火化机2台。配套4台尾气处理设备，10m3/d污水处理系统1套,5㎡危险废物暂存间，对焚烧炉尾气处理工艺进行改造（使用“高效烟气急冷塔+水幕除尘+喷雾脱硫脱酸塔+活性炭吸附器+布袋除尘器”）。扩建完成后总建筑面积4774.37㎡，共计4台火化机，年处理3000具遗体。项目总投资1200万元，其中，环保投资374.1万元，占总投资比例31.18%。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运营管理的依据。项目建设和运营要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运营过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。施工期建筑材料运输、堆存采取覆盖、施工厂界设置围挡等措施减轻扬尘对周围环境的影响；尽可能选取低噪声设备，合理安排施工时间；施工期废水经沉淀处理后综合利用，禁止外排；建筑垃圾妥善处置，不得随意倾倒；生活垃圾统一收集后清运处置。

（三）落实运营期水污染防治措施。规范设置雨污分流管网，洗尸及解剖废水经沉淀消毒处理、生活废水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池处理后进入一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB/T18920-2020)中“表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后，雨天暂存于废水收集池，晴天回用于厂区绿化及道路抑尘，不外排。

（四）加强运营期废气防治措施。火化机废气进入高效烟气急冷塔（烟气急冷至200℃），再经喷雾脱硫脱酸塔、旋风除尘器、活性炭吸附装置、布袋除尘器处理后通过一根12m高排气筒引射排放，污染物排放执行《火葬场大气污染物排放标准》(GB13801-2015)中表2 新建单位遗体火化大气污染物排放限值。改造后遗物祭品焚烧炉废气进入高效烟气急冷塔（烟气急冷至200℃），再经水幕除尘、喷雾脱硫脱酸塔、活性炭吸附器、布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒引射排放，污染物排放执行《火葬场大气污染物排放标准》(GB13801-2015)中表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值。

（五）妥善处置运营期产生的固体废物。废油泥、废机油、废活性炭、废布袋、飞灰及法医解剖产生的医疗废物分区分类暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置，危险废物的收集、暂存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单规范设计、建设，按规范设置标识标牌，严格危废收集、暂存、转移处置管理台账。生活垃圾、遗物焚烧炉渣、污水处理站污泥经收集后由环卫部门统一清运；餐厨垃圾交由专门的单位(个人)集中清运、处理；骨灰由家属领走或送入墓葬区安葬。

（六）加强运营期噪声防治措施。设施设备定期维护保养，同时，采取消声、减振等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（七）强化环境风险防范。储油罐区设置围堰，并加强日常安全管理，定期开展环境风险巡查，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(试行)要求，制定突发环境事件应急预案，报我局备案。严格组织实施环境风险应急预案，定期开展应急演练，切实防范环境风险。

（八）运营期按照相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，报经我局备案后认真组织实施，定期向生态环境部门报送监测结果，并对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。

（九）落实项目“以新带老”措施，设专人负责项目环保工作，加强治污环保设施的日常运行管理和维修保养，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定、达标排放，杜绝事故排放。

（十）本项目卫生防护距离按照原项目设置的400米执行。卫生防护距离内不应规划建设学校、居民住宅区等环境敏感建筑，你单位应以书面形式向当地人民政府报告，在规划用地时加以控制。

三、严格执行《排污许可管理条例》相关规定，办理排污许可手续。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

六、请你单位在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批准文件送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2023年2月1日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、大理丽源环境科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2023年2月1日印发