弥环审〔2023〕3号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于华润水泥（弥渡）有限公司弥渡县蔡家地（东段）石灰岩矿年产480万吨水泥用石灰岩及建筑石料用灰岩生产项目环境影响报告表

的批复

华润水泥（弥渡）有限公司：

你公司报批的《华润水泥（弥渡）有限公司弥渡县蔡家地（东段）石灰岩矿年产480万吨水泥用石灰岩及建筑石料用灰岩生产项目环境影响报告表》，我局收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于弥渡县寅街镇蔡家地村，建设性质:扩建，项目代码：2207-532925-04-01-473768。矿区面积为原面积0.773km2，扩建后开采规模480万吨/a，其中原有水泥原料用灰岩矿380万t/a，新增开采建筑石料用灰岩矿100万t/a，开采方式为露天开采，设计服务年限24年。矿山新增配套临时表土堆场、沉砂池、截排水沟、喷雾降尘设施等。在石灰石预均化堆棚旁建设一条年产100万吨砂石骨料生产线，建设成品库2座、石粉仓1座，占地面积11225平方米，生产线配套气箱脉冲袋式收尘器、喷雾降尘装置等。矿山道路、机修车间、矿石破碎站、矿石输送系统、办公生活区依托原有。产品为机制砂（0-4.75mm）、碎石（10-28.5mm）。项目总投资8200万元，环保投资655.5万元，占总投资的8%。

在全面落实环境影响《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）严格落实水环境保护措施。施工期废水收集沉淀处理后用于洒水降尘。运营期落实矿区截排水设施，对采场、临时表土堆场淋滤水、破碎站初期雨水设置沉淀池及收集池进行收集处理后全部回用，禁止外排。废水收集处理设施容积应满足处理能力需要，防止发生事故排放。矿区、骨料加工区生活污水依托厂区生活污水处理站处理后综合利用不外排。

（三）落实大气环境保护措施，露天采场、临时表土堆场等无组织产尘点采取湿法作业，减少无组织粉尘产生量。骨料加工车间采取封闭措施，生产线破碎、筛分和打砂等工段产生的粉尘经气箱脉冲袋式收尘器处理满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求后经25米高排气筒排放。运输车辆应用篷布遮盖，减少运输过程中洒落的物料和扬尘对周围环境的影响。生产区应进行硬化、绿化，有效防止扬尘污染。

（四）合理处置产生的固体废弃物。加强一般固体废物综合利用，妥善处置，防止发生二次污染。矿山开采产生的表土存于临时表土堆场，用于后期绿化覆土回填使用，临时表土堆场应落实相应的拦挡措施，做到“先档后弃”。定期对沉砂池进行清掏，清掏泥沙运至临时表土场堆存。骨料加工区除尘器收集的粉尘回收进入产品中外售。废机油等危险废物按照危废管理要求规范存于危废暂存间收集，定期委托有资质的危废处置单位处理。生活垃圾统一收集后，运至水泥窑协同处置生活垃圾点焚烧。

（五）落实噪声防治措施。加强生产设备的日常维护，对振动筛、破碎机、筛分机等高噪声设备采取消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标。严格控制爆破时间，减少噪声对周围环境影响。

（六）落实生态保护措施。严格按照划定的矿区范围及设计方案要求进行开采，禁止越界开采。认真落实水土保持及地质灾害环境保护与恢复措施， 防治水土流失和地质灾害，并按照边开采、边恢复的原则，对采空区及时进行回填复垦，改善区域生态环境。

（七）落实风险防范措施。针对可能存在的环境风险问题，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定风险防范措施及应急预案，并报州生态环境局弥渡分局备案。加强应急演练，落实应急物资和经费，有效防范环境风险。

（八）运营期按照相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，报经我局备案后认真组织实施，定期向生态环境部门报送监测结果，并对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。

（九）加强环境管理，落实项目“以新带老”措施，进一步完善淋滤水收集池等设施。设专人负责环境保护工作，加强安全生产管理，落实施工期及运营期各项环保措施，强化厂区清洁生产工作，确保污染物达标排放，项目区环境质量达标，防止发生事故排放。

三、严格执行《排污许可管理条例》相关规定，办理排污许可手续。

四、若项目的开采范围、规模、地点、加工工艺或者防止环境污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

六、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2023年3月15日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南潓腾环保咨询有限责任公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2023年3月15日印发