弥环审〔2023〕7号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于年产10万吨建设用灰岩砂石料生产线搬迁重建项目环境影响报告表的批复

弥渡县荣兴石材开发有限责任公司：

你公司报批的《年产10万吨建设用灰岩砂石料生产线搬迁重建项目环境影响报告表》，我局收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于弥渡县苴力镇矣者棚村诸葛寨山，建设性质：新建，补办环评手续，项目代码：2020-532925-10-03-028585。项目用地面积10410.0m2，建成年产10万吨建设用灰岩砂石料生产线一条，堆料场、临时生活区等。生产区设置4m3和7m3地表径流收集池、喷雾降尘设施，危废暂存1间，临时办公生活区设置不小于8.0m3的化粪池和生活污水收集池。总投资1280万元，其中环保投资240.32万元，占总投资18.76%。

在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运营管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）落实水环境保护措施。厂区实行雨污分流、清污分流，破碎站、堆料场周边设置排水沟，经地表径流收集池收集沉淀后用于降尘用水。临时办公生活区内设化粪池和收集池，生活污水经化粪池处理后暂存于收集池，用于办公生活园地施肥。废水全部回用，禁止外排。

（三）强化大气环境保护措施。生产车间、输送带进一步采取封闭措施。进料口、筛分工段、破碎工段等设置喷雾降尘装置，出料口安装喷雾降尘，厂区采取洒水降尘，堆料场采取四面围挡、喷雾降尘，减少无组织粉尘量，确保大气污染物达标排放。运输车辆应用篷布遮盖，减少运输过程中洒落的物料和扬尘对周围环境的影响。生产区应进行硬化，有效防止扬尘污染。

（四）合理处置产生的固体废弃物。废机油等危险废物按照危废管理要求规范存于危废暂存间收集，定期委托有资质的单位处理。化粪池定期清掏，生活垃圾统一收集后，运至收运点委托环卫部门清运处置。

（五）落实噪声防治措施。加强生产设备的日常维护，对振动筛、破碎机、筛分机等高噪声设备采取消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（六）强化环境风险防范。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》要求，制定突发环境事件应急预案，报我局备案。落实应急物资和经费，加强应急演练，有效防范环境风险。

（七）运营期按照相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，定期开展监测，对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。

（八）加强环境管理，进一步落实环评报告中提出的污染防治措施，设专人负责环境保护工作，加强安全生产管理，强化风险防范，柴油储罐进行重点防渗并设置围堰。强化厂区清洁生产工作，确保污染物达标排放，项目区环境质量达标，防止发生事故排放。

三、严格执行《排污许可管理条例》相关规定，尽快办理排污许可手续。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，对照环评报告表及批复完善水、大气、噪声、固废污染防治措施，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求，完成竣工环境保护验收。

六、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批复送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2023年5月16日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南佳泽环境科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2023年5月16日印发