大环评审〔2024〕6-6号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于2022年水系联通及水美乡村建设试点

云南省弥渡县项目环境影响报告表的批复

弥渡县水务局：

你单位报批的《2022年水系联通及水美乡村建设试点云南省弥渡县项目环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

- 项目基本情况

项目涉及弥渡县弥城镇、寅街镇、密祉镇，建设性质：新建。项目对毗雌河、鸡叫石河、亚溪河3条河流综合治理，治理总长度13.4km，包括河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、景观人文等工程；对平坝海、王车营一组湖塘、王车营二组湖塘、王车营三组湖塘、王车营四组湖塘、青河海湖塘、大庄湖塘、上屋湖塘、瓦瑶坡湖塘、头邑村湖塘、新地村湖塘11个农村湖塘进行综合治理，包括岸坡整治、生态修复、景观人文提升；对彭家庄水库小流域水土流失综合治理，主要涉及彭家庄水库上游北侧和西侧径流区，通过实施坡面水系工程、生产道路、拦沙措施、水源涵养林、水土保持林、保土耕作、封禁等治理手段，治理水土流失面积13. 57km2。项目总投资20399.36万元，其中环保投资201.5万元，占总投资的0.99%。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项生态环保措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期大气污染防治。施工场地须采取洒水抑尘等措施，施工期物料运输和物料堆放采取封闭遮盖等有效防尘措施；加强燃油机械设备与车辆运输管理，减少废气污染物排放。距离居民区较近的施工点，应设置施工围挡，减少施工扬尘对周围居民的影响。

（三）加强施工期噪声污染防治。合理安排施工及运输时间，选用低噪声施工机械，在居民区等敏感点附近施工时，应采取设置防护围挡降噪等措施，控制施工期噪声对周围居民影响。

（四）加强施工期水污染防治。避开雨季施工，尽量采用对水体扰动最小的施工方式和设备，防止下游毗雄河水体水质下降；各施工段产生的废水，设临时沉淀池收集，回用于施工用水或施工场地洒水抑尘，淤泥堆场淋滤水设收集池收集，沉淀后用于施工区域洒水降尘，禁止排至地表水域；物料堆场应尽量远离水体，并设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有蓬布等遮盖物；生活废水沉淀后用于项目区洒水抑尘，不外排。

（五）合理处置施工期产生的固体废弃物。产生的固体废物合理处置。临时建筑物拆除、施工废料等，尽量回收利用；施工弃土、沉淀池沉渣、河道清淤淤泥干化后均用于河道堤岸回填；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

（六）加强水质监控管理。减少水体扰动，密切监控施工期下游断面水质变化情况，如发现水质恶化，应立即停止施工，及时调整施工方案，并向生态环境主管部门报告，确保不对下游毗雄河水质产生影响。

（七）落实生态保护措施。严格按设计要求开挖，做好推土拦挡、优化施工方案，尽量保留现有自然植被,减少施工占地及施工活动造成对地表植被、水生生物的影响。尽量在枯水季节完成清淤作业，工程完工后，及时清理施工现场，将临时占用的施工场地恢复原状或进行植被恢复等。

三、建设项目的性质、规模、地点、防止环境污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

五、请你单位在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

大理白族自治州生态环境局

（弥渡分局）

2024年4月15日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队、弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、楚雄有色勘测工程有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局办公室 2024年4月15日印发