弥环审〔2020〕26号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于云南省弥渡县牛街金矿勘探项目环境影响报告表的批复

云南鑫云矿业有限公司：

你公司报批的《云南省弥渡县牛街金矿勘探环境影响报告表》，以下简称《报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县牛街彝族乡和尚庄。建设性质：新建。探矿面积7.34 km2，探矿工程包括共设计 7 条槽探，工作量 500m3，槽探为倒梯形，槽探深度2.5m；共设计 12 个钻孔，工作量 1400m，钻孔深度以揭穿矿体后 5-10m 为止。配套设置临时泥浆沉淀池、3m3生活废水沉淀池。项目总投资245.21万元，其中环保投资9.1万元，占总投资3.71%。项目代码：2020-532925-74-03-003264

我局同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目探矿及恢复过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。探矿及恢复过程中要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环保“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目对周围环境产生的影响降到最低。

（二）本项目为金矿勘探项目，严格按照环评要求进行探矿作业，严禁以探代采。

（三）落实大气防治措施。槽探开挖过程中应采取洒水降尘，槽探产生的废土石方及钻探产生表土集中堆放，并用防尘网覆盖，减少无组织扬尘对周围环境的影响。

（四）落实水环境保护措施。办公区设生活废水沉淀池，生活废水经沉淀后用于洒水降尘，禁止外排。

（五）妥善处置固体废物。槽探产生的废土石方堆放于探槽两侧，采用防尘网覆盖，探矿结束后全部回填；钻探产生的表土集中堆放于钻探场地，采用防尘网覆盖，探矿结束后作为绿化覆土。 生活垃圾统一收集后依托附近村庄垃圾收集点妥善处置，不得随意倾倒。产生的危险废物收集后规范暂存于封闭型的存储容器内，及时委托有资质单位处置。

（六）加强噪声防治。尽量选用低噪声设备，加强设备维护保养，合理安排勘探时间，减少噪声污染。

（七）落实水土保持措施。施工场地区外围布设临时排水沟，防止水流对临时堆土的影响，排水沟低洼处设沉砂池，废水经沉砂池沉淀后用于周边林草地浇洒。探矿结束后须进行地形恢复和回填平整，以减少水土流失。

（八）做好施工迹地植被恢复。勘探结束后，必须对场地内的临时设备进行移除，并根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)中的相关要求进行生态恢复，做好作业场地的迹地清理和绿化恢复工作。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

五、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

2020年12月16日

（此页无正文）

抄送： 弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、云南天启环境工程

有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局    2020年12月16日印发