弥环审〔2020〕24号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于大理聚兴再生资源有限公司废旧电池、

废矿物油收集储存中转项目环境影响报告表的批  复

大理聚兴再生资源有限公司：

你公司报批的《大理聚兴再生资源有限公司废旧电池、废矿物油收集储存中转项目环境影响报告表》，我局收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县红岩镇竹园村（原先锋茶厂），建设性质：新建。项目总投资300万元，其中环保投资91.75万元，占总投资30.58%。项目占地面积763.5m2，建设200 m2废矿物油暂存库一间，设置6个储油罐（4用2备），建设100 m2废旧电池暂存库一间，建设值班室、办公室、休息室。项目建成后，收集中转废矿物油15000t/a、废旧电池15000t/a。本项目只进行废旧电池、废矿物油暂存、中转，不进行拆解、加工及处置，配套建设废矿物油库内事故池2m3、围堰、地面导流沟、危险废物暂存间；废旧电池库内事故池1m3、地面导流沟，酸雾吸收器1套、危险废物暂存间，生活废水收集池2 m3，消防应急设施，截排水沟等环保设施。项目代码：2020-532925-59-03-038745。

我局原则同意按照该项目环境影响报告表所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目运行过程中应重点做好的工作

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运行要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告表》，认真落实表中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运行过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。施工场地通过洒水降尘，建筑材料运输、堆存采取覆盖，施工厂界设置围挡等措施减轻扬尘对周围环境的影响；合理安排施工时间，禁止夜间施工；施工弃土渣、建筑垃圾妥善处置，不得随意倾倒；施工期废水经沉淀处理后综合利用，禁止外排；生活垃圾统一收集后清运处置。

（三）落实水环境保护措施。厂区实行雨污分流，厂界四周设置排水沟。废旧电池、废矿物油暂存库分别设置导流沟和事故池，废矿物油暂存库设置围堰。废旧电池、废矿物油暂存库、事故池、导流沟等重点防渗区需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，厂区进行硬化。本项目保护目标郭家地村水井，作为地下水常规监测点，每年至少开展一次监测。生活废水收集后存于废水收集池，用于林地浇洒等。全厂不设排口，禁止废水外排。

（四）落实废气防治措施。全部输油环节均采取密闭措施，暂存库采取封闭措施，减少废气无组织排放。破损电池暂存区设置酸雾吸收装置，内设负压抽吸排放系统，收集的废气经15米排气筒排放。

（五）妥善处置固体废物。规范收集、转运废旧电池、废矿物油，沾染电解液、废矿物油的劳保用品、酸雾吸收器的废液、泄露电解液、废矿物油过滤废渣等严格按照危险废物管理要求分区分类存放于危险废物暂存间，并建立危险废物管理台账，交由有资质的单位进行处置，禁止随意丢弃。生活废水收集池沉淀物、生活垃圾集中收集后运至附近村庄垃圾收集点，统一委托环卫部门清运处置。

（六）加强噪声防治措施。产噪设备定期维护保养，同时，采取消声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（七）落实风险防范措施。严格落实环境保护风险防范措施，规范建设暂存库，对暂存库防腐防渗措施进行定期监测，对存储容器进行定期检查、检修，避免发生跑、冒、滴、漏现象。制定

突发环境事件应急预案，报我局备案。

（八）建立健全公司环境管理规章制度，要求配套的环保工作要有人员和资金作保证，加强运行期管理，确保环保设施正常运行。

（九）本项目从事危险废物收储、中转，须取得危险废物收集经营许可证后方可进行废旧电池、废矿物油收集、转运活动，禁止无证经营。废旧电池、废矿物油收集、贮存、转运须符合危废管理相关规定。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、项目建设及运行过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2020年10月26日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队、江西展航环保科技有限公司

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2020年10月26日印发