弥环审〔2021〕4号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于大理鑫统业建材工贸有限公司钢筒混凝土复合管和高强度水泥杆塔项目环境影响报告表的批复

大理鑫统业建材工贸有限公司：

你公司报批的《大理鑫统业建材工贸有限公司钢筒混凝土复合管和高强度水泥杆塔项目环境影响报告表》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县苴力镇青石湾村，建设性质：新建，属于补办环评手续。厂区占地面积39876.61m2，项目总投资2090万元，其中环保投资194.6万元，占总投资9.3%。项目租用原云南新拓矿业有限公司厂房及办公设施，新建钢筒混凝土管（PCCP）生产线1条，年产3.5万米，高强水泥杆塔生产线1条，年产9.6万米，拉线盘生产线1条，年产3万套。配套建设钢筒混凝土生产车间2610 m2，高强水泥杆塔生产车间（包含拉线盘生产线）4680 m2，钢筒混凝土成型区2132.5m2，水泥筒仓5个（80t/个），锅炉房1间（安装2t/h油气两用锅炉1台），原料堆棚967.8 m2，柴油储存间20m2，员工宿舍300 m2。成品堆场、仓库、办公区、生活区、化验室、倒班房、值班室依托原有。配套安装环保设施滤芯除尘器、布袋除尘器，建设2 m3养护废水收集池1个，搅拌废水沉淀池7个，5 m2危废暂存间1间。20m3化粪池2个、80m3雨水收集池1个依托原有。项目代码：2101-532925-04-01-204728。

我局同意按照该项目环境影响报告表所述地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作。

（一）本《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，把项目建设和生产过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）加强施工期环境管理。施工场地采取洒水、遮盖等措施减轻扬尘对周围环境的影响。施工弃土渣和建筑垃圾要及时清运，妥善处置，不得随意倾倒。施工废水经沉淀处理后综合利用，不得外排，施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

（三）落实水环境保护措施。厂区实行雨污分流、清污分流，厂界四周设置排水沟。搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后用于搅拌用水。试压水循环使用。蒸养冷凝水、锅炉排水、软化排水经沉淀处理后用于养护用水。初期雨水、场地冲洗废水经雨水收集池收集沉淀后，用于厂区绿化。厨房污水经油水分离器处理后与盥洗废水进入化粪池处理，用于厂区绿化。全厂不设污水排放口，禁止废水外排。

（四）落实大气防治措施。混凝土搅拌机投料口配套安装布袋除尘器，水泥筒仓配套安装滤芯除尘器。原料堆棚设置三面围挡加盖顶棚，顶部安装喷雾降尘装置，出口安装挡尘帘子。物料输送采取封闭措施，运输采取覆盖措施，减少粉尘产生。厂界无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值。锅炉近期使用轻质低硫柴油作为燃料，天然气接通后，天然气作为燃料，停止使用柴油，确保锅炉废气达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值后，经16m高烟囱排放。

（五）妥善处置运营期产生的固体废物。生产过程产生的废水泥块、残次品，化验室产生的废弃砂、石、混凝土等，作为拉线盘生产原料回用。搅拌废水沉淀池泥沙定期清理后，作为原料回用。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。产生的废机油按照危险废物管理要求在厂区内规范设置危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置。焊渣、锅炉软水设备更换产生的废离子交换树脂、生活垃圾集中收集后运至附近村庄垃圾收集点，统一委托环卫部门清运处置。

（六）加强运营期噪声防治措施。合理布置各类产噪设备，尽量采用低噪声设备，同时，采取消声、减震、车间封闭等措施，确保营运期厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（七）落实环境风险防范措施，柴油储罐使用双层罐，四周设置围堰。乙炔、氧气瓶规范存储和使用，认真落实防火、防爆等措施，防范环境风险。

（八）完善环境管理规章制度，设专人负责项目环保工作，要求配套的环保工作要有人员和资金作保证，确保各项环保措施的落实。定期更换布袋除尘器和滤芯除尘器，确保除尘效果。确保使用合格油品作为锅炉燃料，废气达标排放。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

五、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告表及批复送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2021年5月20

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2021年5月20日印发