弥环审〔2021〕5号

大理白族自治州生态环境局弥渡分局

关于技改扩建年产10000吨废旧塑料综合利用再生颗粒生产线项目环境影响报告书的批复

弥渡德发塑业有限公司：

你公司报批的《技改扩建年产10000吨废旧塑料综合利用再生颗粒生产线项目环境影响报告书》，以下简称《报告书》，我局收悉，经审查相关资料，符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于弥渡县弥城镇谷芹村委会大沟河村。建设性质：改扩建，属于补办环评手续。项目改扩建完成后，形成年产10000吨塑料颗粒生产能力。本项目占地面积1694.1平方米，总投资500万元，其中，环保投资140.7万元，占总投资比例28.14%。项目在现有仓库北侧空置区域建设一条4000t/a片料造粒生产线，占地面积647.5㎡，在7号车间拆除原有塑料编织袋不合格产品处理设备，建设两条3000t/a废塑料造粒生产线，占地面积1046.6㎡。建设20 m3清水池，仓库、宿舍、办公用房等依托原有项目。环保设施包括生活污水处理依托原有生活污水处理站，建设危废暂存间1间，污泥干化池1个；片料造粒生产线配套建设冷却水槽1个、10m3清洗废水沉淀池1个、集气罩、1套光养活性炭一体机+15米排气筒；废塑料造粒生产线配套建设25 m3/d废水处理设备一套、25 m3回用水池1个、5 m3废水收集沉淀池3个、25 m3事故应急池1个、冷却水槽2个、5 m3水雾净化烟气沉淀池1个、集气罩、水雾活性炭净化器（2套）+15米排气筒、等离子净化设备+15米排气筒。项目代码：2105-532925-04-02-624769。

我局同意按照该项目环境影响报告书所述的地点、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）本《报告书》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。项目建设和运营要严格执行国家环境保护的有关法律法规和环境保护“三同时”制度，对照环评《报告书》，认真落实书中提出的各项污染防治措施，把项目建设和运营过程中对周围环境产生的影响降到最低。

（二）落实运营期水污染防治措施。规范设置雨污分流管网，严禁生产生活废水进入雨水沟中。废塑料清洗废水经3个总容积15m3废水收集池沉淀后，进入污水处理站处理，处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准后，暂存于回用水池，用于原料清洗，不外排。片料清洗废水经1个10m3废水沉淀池沉淀后，用于片料清洗，不外排。水雾处理装置产生的废水经沉淀后循环使用，不外排。生活废水依托原生活污水处理站处理，处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水标准，暂存于清水池，用于项目区绿化。全厂不设污水排放口，禁止废水外排。生活、生产废水处理设施设备，污泥干化池、危废暂存间等进行有效防渗处理，避免废水外溢或渗漏造成水体污染。原料区、分拣区设置堆棚，禁止露天堆放，防止淋滤水造成水体污染。

（三）加强运营期废气防治措施。废旧塑料破碎时采用湿法破碎，废旧塑料造粒车间设置2套“水雾处理+活性炭吸附”装置，两条生产线产生的废气分别经集气管道、集气罩收集后进入“水雾处理+活性炭吸附”装置进行处理，经1根15高排气筒达标排放。片料造粒车间有机废气经收集管、集气罩收集后，进入光氧活性炭一体机（UV+活性炭）进行处理，经15高排气筒达标排放。废塑料造粒车间和片料造粒车间产生的滤网，通过废塑料造粒车间烧网设备处理，产生的烧网废气经引风机引入等离子净化设备进行处理，通过15米高排气筒达标排放。各排气筒废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准。项目周界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（四）妥善处置运营期产生的固体废物。废塑料分拣过程产生的分拣固废暂存于一般固废收集点，定期委托环卫部门清运处置。沉淀池清理出的污泥存于污泥干化池，定期外售。造粒机滤网、废气处理设备导流板滤网经专门设置的烧网设备燃烧，附着物热熔后回用。塑料编织袋生产产生的不合格产品回用造粒。规范建设危废暂存间，设置危险废物标识标志，建立危险废物管理台账，废活性炭、废UV灯管、废机油、废油墨桶分区分类规范存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，不得混入生活垃圾或随意倾倒。生活垃圾集中收集后运至附近垃圾收运点，委托环卫部门统一清运处置。

（五）加强运营期噪声防治措施。产噪设备安装于封闭或半封闭式厂房内，定期维护保养，同时，采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达标。

（六）本项目禁止收购使用进口废塑料、受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料。

（七）加强公司环保管理。完善环境管理规章制度，设专人负责项目环保工作，落实报告书防治措施，并确保环保设施正常运行，杜绝运营期非正常排放发生污染事故。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，均须另行开展环境影响评价并按规定报批。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运营过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产。

五、请你公司在接到批复10个工作日内，将批准的环境影响报告书及批复送弥渡县生态环境保护综合行政执法大队，请弥渡县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护现场监督检查工作。

2021年5月26日

抄送：弥渡县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局弥渡分局 2021年5月26日印发